ZAŁĄCZNIK 3

KALKULACJA CENOWA

Sukcesywna dostawa wodomierzy z modułami radiowymi oraz systemu odczytu radiowego dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn kolumny 3 i 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | wodomierz objętościowy, suchobieżny, do zimnej wody, DN 15mm, Q3=2,5 m³/h, klasa wg MID R160 w każdej pozycji montażu, długość zabudowy 110mm, posiadający gwint króćców wodomierza G¾”, liczydło hermetyczne | 355 szt. |  |  |
| 2 | wodomierz objętościowy, suchobieżny, do zimnej wody, DN 20mm, Q3=4,0 m³/h, klasa wg MID R160 w każdej pozycji montażu, długość zabudowy 130 mm, posiadający gwint króćców wodomierza G1”, liczydło hermetyczne | 55 szt. |  |  |
| 3 | wodomierz objętościowy, suchobieżny, do zimnej wody, DN 25mm, Q3=6.3 m³/h, klasa wg MID R160 w każdej pozycji montażu, długość zabudowy 260 mm, posiadający gwint króćców wodomierza 1 1/4”, liczydło w klasie IP 68 | 10 szt. |  |  |
| 4 | wodomierz objętościowy, suchobieżny, do zimnej wody, DN 32mm, Q3=10,0m³/h, klasa wg MID R160 w każdej pozycji montażu, długość zabudowy 260 mm, posiadający gwint króćców wodomierza 1 1/2”, liczydło w klasie IP 68 | 5 szt. |  |  |
| 5 | wodomierz objętościowy, suchobieżny, do zimnej wody, DN 40mm, Q3=16,0m³/h, klasa wg MID R160 w każdej pozycji montażu, długość zabudowy 300 mm, posiadający gwint króćców wodomierza 2”, liczydło w klasie IP 68 | 15 szt. |  |  |
| 6 | wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny, kołnierzowy, do wody zimnej DN 50mm, Q3=25m3/h, klasa wg MID R315 w poziomej pozycji montażu, długość montażowa L=270mm lub L=300mm, próg rozruchu nie więcej niż 0,015 m3/h, liczydło w klasie IP 68 | 2 szt. |  |  |
| 7 | Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny, kołnierzowy, do wody zimnej, DN 80mm, Q3=63 m3/h, klasa wg MID R315 w poziomej pozycji montażu, długość montażowa L=300mm lub L=350mm, próg rozruchu nie więcej niż 0,04 m3/h, liczydło w klasie IP 68 | 2 szt. |  |  |
| 8 | wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny, kołnierzowy, do wody zimnej, DN 100mm, Q3=100 m3/h, klasa wg MID R315 w poziomej pozycji montażu, długość montażowa L=360mm lub L=350mm, próg rozruchu nie więcej niż 0,045 m3/h, liczydło w klasie IP 68 | 2 szt. |  |  |
| 9 | Moduł radiowego odczytu -Moduł radiowy z funkcją rejestratora danych: Zintegrowany rejestrator danych: pozwala na zapis zużyć wody z programowalną częstotliwością od 1 do 40 minut. Pamięć modułu powinna mieścić 8000 wpisów, co przy częstotliwości zapisu równym 40 minut daje okres 7 miesięcy. Dostęp do pamięci modułu oraz jego programowanie powinno być możliwe za pośrednictwem głowicy optycznej orz oprogramowania instalowanego na komputerze bądź tablecie z systemem Windows. Dodatkowo moduł / rejestrator powinien radiowo przekazywać informacje o Indeksie rzeczywistym, Indeksie historycznym – na zaprogramowany dzień, Stan baterii oraz ewentualne Alarmy: Mechaniczny, Wyciek, Wodomierz zatrzymany, Przepływ wsteczny, Nad-przepływ, Pod-przepływ | 180 szt. |  |  |
| 10 | System radiowego odczytu | 1 szt. |  |  |
| 11 | Uszczelki fibrowe ø 15 mm | 200 szt. |  |  |
| 12 | Uszczelki fibrowe ø 20 mm | 1000 szt. |  |  |
| 13 | Redukcja GZ 1” - GW ¾ | 800 szt. |  |  |
| RAZEM: |  |

...........................................dn. .....................                       ..............................................................                
           /miejscowość, data /                                                                         /podpisy osób upoważnionych, pieczęć/